## Slide 1
*数据的表示：
有符号整数—二进制、定点格式、补码，几种长度
无符号整数—二进制、定点格式、无符号编码，几种长度
实数—二进制、浮点格式、原码+移码，2种长度
逻辑数—二进制、位向量格式、逻辑编码，长度同整数
字符—二进制、定点格式、无符号编码，几种长度
52
11
1
单精度及双精度浮点格式
数符S
阶E
尾数M
23
8
1
E＝0、M＝0 | 0 | 机器零
E＝0、M≠0 | (-1)S×2-126×0.M | 非规格化数
1≤E≤254 | (-1)S×2E -127×1.M | 规格化数
E＝255、M≠0 | NaN | 非数值
E＝255、M＝0 | (-1)S×∞ | ±无穷大
例1：IA32计算机中，MEM按字节编址，数据在MEM中存放时，低位放在地址较小的单元中。若数据从2#单元起连续存放，画出下列语句的存放结果。
char a=A;
float b=40;
int c=-36;
short d=c,e=a&d;
41H
42H
20H
00H
00H
DCH
FFH
FFH
FFH
DCH
FFH
20H
00H
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MEM

## Slide 2
*数据的运算：
数据运算部件—ALU(定点算术/逻辑/关系)、FPU(浮点算术)等
结果暂存部件—GPRs、PSR等
部件的连接—总线结构、点点结构

## Slide 3
n位加法器
RegA
RegB
RegP
控制门
Cn-1
控制逻辑
计数器Cnt
加法
右移
判断
op(无符号乘法)
Z
时钟Clk
*无符号乘法器的组成：
寄存器为n位，Cnt初值为n，
控制门输出0或RegA，加法器运算为加法
判断 | 加法 (n位) | 移位
bi-1＝0 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋0， Pi低位＝Pi-1低位 | Pi＝Pi带进位 右移1位
bi-1＝1 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋¦A¦，Pi低位＝Pi-1低位 | 
*无符号乘法的实现方法：循环n次的判断-加法-移位操作

## Slide 4
RegB0=1?
Y
RegP←(RegP)＋(RegA)
带进位的RegP、RegB同时右移1位
Cnt←(Cnt)－1
RegA←被乘数，RegB←乘数，op←无符号乘法
RegP←0，Cnt←n
RegP←(RegP)＋0
N
Cnt=0?
N
乘积在RegP及RegB中
Y
*无符号乘法器的控制流程： 整数乘法

## Slide 5
RegB0=1?
Y
RegP←(RegP)＋(RegA)
RegP、RegB同时逻辑右移1位
Cnt←(Cnt)－1
RegA←被乘数，RegB←乘数，op←原码乘法
RegP←0，Cnt←n，SP←RegAn-1RegBn-1
RegP←(RegP)＋0
N
Cnt=0?
N
Y
判断
加法
移位
RegAn-1←0，RegBn-1←0
RegPn-1←SP
求绝对值(n位)
置符号位
*原码乘法器的控制流程： 整数乘法
*原码乘法器组成：基于无符号乘法器，增加触发器SP
1

## Slide 6
n位加法器
RegA
RegB
RegP
控制门
控制逻辑
计数器Cnt
加/减
右移
判断
op(补码乘法)
Z
时钟Clk
B附
*补码乘法器组成：基于无符号乘法器，增加触发器B附
控制门输出0或RegA或RegA，加法器运算为加/减
1
判断 | 加法 (n位) | 移位
bi-1bi-2＝00或11 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋0， Pi低位＝Pi-1低位 | Pi＝Pi算术 右移1位
bi-1bi-2＝01 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋[A]补， Pi低位＝Pi-1低位 | 
bi-1bi-2＝10 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋[-A]补，Pi低位＝Pi-1低位 | 
*补码乘法的实现方法：循环n次的判断-加法-移位操作

## Slide 7
*补码乘法器的控制流程： 整数乘法
RegB0 B附
01
RegP←(RegP)＋(RegA)
RegP、RegB、B附同时算术右移1位
Cnt←(Cnt)－1
RegA←被乘数，RegB←乘数，op←补码乘法
RegP←0，Cnt←n，B附=0
RegP←(RegP)＋[-(RegA)]补
10
Cnt=0?
N
乘积在RegP及RegB中
Y
00 11
2