## Slide 1
第七章 输入输出系统

## Slide 2
※主要内容
⑴I/O系统概述
I/O系统的组成，主机与外设的联系(连接/编址/识别/联络)，
I/O的传送控制(查询/中断/DMA，直接)
⑵外部设备 输入/输出/存储设备的组成、工作原理(×/×/◇)
⑶I/O接口 功能，组成，访问方法
⑷程序直接控制I/O方式
查询方式的控制流程、接口组织，直接传送方式的组织
⑸程序中断I/O方式
中断概念，接口组织，中断系统结构(△)，多重中断/中断屏蔽(×)
⑹DMA方式 (△)
传送方式、接口的功能与结构，传送过程，接口的组织(×)
总体要求： 掌握I/O的软硬件协同方法，理解各I/O方式的接口组成

## Slide 3
§7.1 I/O系统概述
一、I/O系统的组成
*I/O系统的任务：实现主机-外设间的信息交换(即I/O)
相关内容—设备连接、传送控制(何时传/如何传)
硬件及软件
响应时间、吞吐率，I/O所占CPU时间(开销)
1、I/O系统的硬件
*组成：外设，I/O接口、总线、传送控制部件
总线互连 减少I/O所占CPU时间
*I/O系统的组成：
*I/O系统的性能：
有矛盾(排队模型所致)
└→常见选择：传输信息少时关注前者
Notes: 响应时间指I/O请求从发出到I/O操作完成的时间，吞吐率指单位时间内完成I/O操作的个数

## Slide 4
2、I/O系统的软件
*任务：实现I/O的传送控制(何时传、如何传)
*实现：
相关内容—主机-外设的工作协调、传送组织
传送的信息类型—数据、状态、命令
*I/O指令：ISA(指令系统)中的机器指令
I/O指令、I/O程序，或通道指令、通道程序(可选)
操作码
I/O指令格式：
设备码
命令码
操作码—表示操作类型(输入、输出)
设备码—表示传送目标的设备地址
命令码—表示传送的类型及内容
*通道指令：通道所执行的指令，与ISA无关
└←通道I/O方式的传送控制部件
*I/O程序： --设备驱动程序
程序段包括初始化、主控、传送处理、退出等

## Slide 5
二、外设与主机的联系
1、外设的连接方式
*连接方式：常为总线方式，需通过I/O接口连接
├←解决速度/电平等差异
└→暂存数据/状态/命令
*传送过程：
*I/O接口的地址组织：(即I/O指令中设备码的组织)
方法1—每个I/O接口配一个地址，I/O指令有多种操作码
☆方法2—每个I/O接口配多个地址，I/O指令有2种操作码
└→易扩展
操作码
I/O指令格式：
I/O端口地址
信息内容(地址码)
主机→接口用总线操作实现， ←需区别于访存
接口用寄存器(即I/O端口)暂存信息，
接口→外设用通信操作实现
CPU
主存
I/O接口1
…
总线
外设1
I/O接口n
外设n
主机
Notes: 方法1中，若用命令码区分，则信息长度≠总线宽度

## Slide 6
*I/O所需的机器指令：
*I/O所需的总线控制信号：
*I/O事务的识别：
*特点：
2、外设的编址方式
需求—可以区分主存单元地址、I/O端口地址
(1)统一编址方式 --存储器映像方式
主存单元、I/O端口共用一个地址空间
访存指令(MEM读及MEM写)
主存
(主存单元)
外设
(I/O端口)
N-1
…
x
x-1
…
0
MEM读/MEM写指令的寻址范围
访存控制信号(MEMR#及MEMW#)
MEMR#MEMW#＝1、地址高位≠0
不增加机器指令及总线控制信号，
主存空间减小，I/O地址译码复杂
CPU
主存
I/O接口
(外设)
地址 数据
MEMR#
MEMW#
log2N
MEMR#
MEMW#
检查：P253-13
#什么意思？

## Slide 7
*I/O所需的机器指令：
*I/O所需的总线控制信号：
*I/O事务的识别：
*特点：
(2)独立编址方式
主存单元、I/O端口都从零开始编址
新增的输入、输出指令
MEM读/MEM写指令
的寻址范围
输入/输出指令
的寻址范围
x-1
…
0
主存
y-1
…
0
外设
新增的IOR#、IOW#信号
IOR#IOW#＝1
空间扩展容易，I/O地址译码简单，
需增设2条机器指令及2根总线控制信号
CPU
主存
I/O接口
(外设)
地址 数据
MEMR#
MEMW#
※应用：常采用独立编址方式 ←利于主存-外设间直接传送
log2y
IOR#
IOW#

## Slide 8
3、外设的识别方法
*I/O端口地址的组成：
外设连接—每个外设分配一个设备号、连接一个I/O接口
(外设:I/O接口:I/O端口＝1:1:n)
I/O接口的标识—
I/O端口地址组成—
*总线操作的需求：
监视总线状态，有I/O事务时，比较总线上地址与所存设备号
设备号
内部序号
5
=1
比较器
&
&
=
≠
设备选择
高位低位
*设备选择电路：(目标从设备识别的实现)
I/O接口应主动识别是否为操作的目标从设备
通过所保存的设备号 ←跳线开关或寄存器
CPU
主 存
IOR# IOW#
MEMR#
MEMW#
地址锁存器
数据
缓冲器
设备硬件
ABus
DBus
CBus
I/O端口
设备号

## Slide 9
指操作命令与数据的关系
4、外设的联络方式
*无条件传送方式：可随时进行数据传送，又称同步传送方式
适用设备—
联络方式—
*条件传送方式：先启动设备，等到设备就绪时，才能进行传送，又称异步传送方式
适用设备—
联络方式— (指传送时数据间的定时方式)
简单设备，都为字符设备、并行设备
立即响应方式，无需联络信号线
复杂设备，可为字符设备或块设备、并/串设备
异步联络方式：设置请求/应答线，串行传输时都缺省
同步联络方式：设置时钟线，串行传输时常缺省
CPU
主存
I/O接口i
…
总线
外设(简单)
主机
I/O接口j
I/O接口k
n
外设(并行)
外设(串行)
n
Req/Ack
1
CLK
传送多个数据/启动
Notes: 异步串行省略方法：采用不互锁应答方式省略应答线，采用帧头、帧尾信息不同省略请求线；
同步串行省略方法：通过帧头中同步信息产生连续跳变信号，代替CLK产生的同步时钟信号

## Slide 10
三、I/O的传送控制方式
指主机对数据传送的管理方式，又称I/O方式
*I/O方式的目标：提高数据传输率，减少I/O所占CPU时间
*I/O方式示例：糖(数据)放在讲台(主存)上，
老师(CPU)组织10个孩子(外设)每人吃4颗糖
*I/O传送控制方式：程序直接控制方式、程序中断方式、
直接存储器访问方式、通道方式等
①拿一颗糖，给孩子，看着他，等到他吃完时…(下颗糖)；下个孩子…
③对孩子讲吃糖规则(4颗/自己拿…)，改作业，听到他报告时…(下个孩子)
④写吃糖规则/名单/管理要求、交给班长，改作业，听到他报告时…(结束)
②拿一颗糖，给孩子，改作业，听到他报告时…(下颗糖)；下个孩子…
CPU
主存
…
总线
外设0
外设1
外设n-1
又称I/O开销

## Slide 11
*程序查询方式：又称轮询(Polling)方式
传送控制原理—
I/O所占CPU时间—
*直接传送方式：
传送控制原理—
I/O所占CPU时间—
1、程序直接控制I/O方式 --程序控制I/O方式
*I/O功能：CPU-外设间、1个数据/次，适于字符设备
传送的实现—CPU执行指令
*I/O类型：程序查询(条件传送方式)、直接传送(无条件传送方式)
CPU启动设备后，不断地查询设备状态，
当设备准备就绪时，才进行数据传送
CPU可随时进行数据传送 ←无需启动及查询
1个指令周期/数据
m个指令周期/数据，CPU与外设串行工作
└←＝启动→传送的时延
IOW指令(命令)
IOR指令(状态=1)
…
IOR指令(数据)
CPU
准备
外设
传送
IOR指令(状态=0)
9

## Slide 12
*传送控制原理：
*I/O所占CPU时间：
2、程序中断I/O方式 --中断驱动(interrupt driven)I/O方式
*I/O功能：CPU-外设间、1个数据/次，适于字符设备
传送的实现—CPU执行指令
CPU启动设备后，继续执行现行程序；
设备准备就绪时，向CPU提出请求；
CPU响应请求，传送数据，返回现行程序
k个指令周期/数据，CPU与外设可并行工作
└←＝(响应＋中断服务程序)时延
IOW指令
(命令)
当前程序
(续1)
IRET指令
(返回)
…
IOR指令
(数据)
CPU
响应
IOW指令
(命令)
当前程序
(续2)
中断服务程序
准备
外设
传送
准备
思考—外设输入的数据存放在哪里？为什么？

## Slide 13
*传送控制原理：
*I/O所占CPU时间：
3、直接存储器存取方式 --DMA(Direct Memory Access)方式
*I/O功能：外设-主存间、1批数据/次，适于块设备
传送的实现—DMA接口进行总线操作
└→一种I/O接口，具有总线控制功能(主设备)
CPU发送传输需求、启动设备后，继续执行现行程序；
DMA接口实现数据传送(1批)，结束时向CPU提出请求；
CPU响应请求，处理结束事宜，返回现行程序
IOW指令(传送准备)
当前程序(续1)
结束处理程序
CPU
响应
当前程序(续2)
接收需求
DMA接口
准备
控制传送
传送
准备
传送
…
主存
数据1
外设
数据s
…
中断服务程序
n个指令周期/批数据，CPU与外设可并行工作
└←＝(传送准备＋结束处理＋响应)时延
1批＝几千个

## Slide 14
*通道方式：--DMA方式的发展
通道—
传送控制原理—
I/O所占CPU时间—
*IOP方式： --通道方式的发展
4、通道及I/O处理机(IOP)方式
*I/O功能：外设-主存间、1个或1批数据/次，适于字符/块设备
传送的实现—通道或IOP执行指令
专用处理器，实现外设的管理/状态监测/传送控制
CPU执行访管指令后，继续执行现行程序；
通道执行通道程序(主存中)，结束/异常时向CPU提出请求；
CPU响应请求，处理相应状况，返回现行程序
用专用处理机实现I/O控制 ←不共享主存
调用管理程序，实现编制通道程序、启动通道功能
CPU
主存
…
系统总线
通道0
通道1
外设
外设
外设
…
通道总线
比DMA少(CPU无需进行传送准备)

## Slide 15
§7.2 外部设备
*外设的组成：设备控制器＋驱动器＋部件
设备接口—标准化接口(如USB) ←便于连接
*外设的分类：
按 功 能 分—人-机交互、机-机通信、信息存储
按I/O方向分—输入、输出、输入/输出
按传送批量分—字符设备、块设备 ←指启动一次
*外设的连接：通过I/O接口(设备-总线接口)
I/O接口
总线
CPU
主存
主机
外部设备
设备
驱动器
机/电/光
/磁部件
设备
控制器

## Slide 16
一、输入设备 (了解术语)
1、键盘 --字符设备
*非编码键盘：
基本组成—仅按键矩阵
(检测—行线＝0、列线＝0/1)
工作原理—
并行输出接口
+5V
并行输入接口
软件(键盘扫描程序)实现按键检测、编码转换
行号i←0,L←1110
N
C=1111?
输出行线L(L=0000)
输入列线C
i←i＋1
L←L<<循环 1
键号k←i*4＋C对应列号
i＞3?
Y
Y
N
输出行线L
输入列线C
C=1111?
N
Y

## Slide 17
工作原理—
键盘接口—
*编码键盘：
基本组成—计数器、译码器、ROM、单稳电路等
(循环扫描) (指定位置)(编码转换)(时延控制)
键盘接口
4×4
键盘阵列
译码器
译码器
单稳电路
4位
计数器CNT
ROM
CS
时钟发生器
&
传送电路
Data
Clock
单稳电路输出有效(有键按下时)→
暂停CNT、读ROM、启动传送电路；
单稳电路输出无效(一定延时后)→恢复扫描
USB或PS/2，PS/2为Vcc/Gnd/Clock/Data
常增设缓冲器
(传送与扫描并行)

## Slide 18
2、鼠标 --字符设备
*种类：机械式、光电式、触摸式等
*机械式鼠标组成原理：
*光电式鼠标组成原理：
第1代—用带网格反射板代替滚球、光栅盘
第2代—
鼠标移动→滚球滚动→滚轴转动(栅盘转动)→计数器变化
鼠标移动→图像变化→分析图像→计数器变化
LED
光电传感器
光栅盘
Y计数器
X计数器
传送电路
按键检测电路
LED
Y计数器
X计数器
传送电路
按键检测电路
信号处理器DSP
微型光学镜头
LED
*鼠标接口：与键盘相同

## Slide 19
二、输出设备 (了解术语)
1、显示器 --块设备
*种类：阴极射线管(CRT)、液晶(LCD)、等离子(PDP)等
*技术指标：分辨率、灰度级(彩色包含颜色、亮度、饱和度)
*液晶材料：
物理特性—棒状长分子结构，沿长轴方向平行排列(晶状时)
光学特性—旋光性、透光性
分子排列方向倾向于电场方向
(倾向角度受U+值影响)
Z轴
Z轴
U+
Gnd
应用—亮/灭用旋光性控制 (偏光片、分子排列扭曲/平行)
灰度用透光性控制 (改变分子排列倾向角[不同电压值])
颜色用滤光片控制 (只需3种)
光线随分子排列扭曲而旋转
Y轴
Z轴
Y
X
Z

## Slide 20
框胶
液晶盒加电时
*显示器接口：VGA，DVI或HDMI
*液晶单元组成原理：液晶分子扭曲排列，用电压控制灰度
*LCD组成原理：每个像素点由3个单元组成，
显示控制用行扫描方式实现(同时控制同一行的源电极)
液晶单元组成
门电极
源电极
液晶盒
存储电容
TFT
…
…
像素点
LCD像素点矩阵
单元格
…
…
显示适配卡
LCD的基本组成
A/D转换
显示控制
像素点矩阵
HSYNC
R
G
B
VSYNC
玻璃基片
公共电极
TFT
玻璃基片
灯管
反射板
框胶
X偏光片
滤光片
配向膜X
液晶
配向膜Y
控制电极
Y偏光片
液晶盒不加电时

## Slide 21
2、打印机 --字符设备或块设备
*种类：击打式(机械式/针式)、非击打式(激光/喷墨)
*激光打印机组成：
由激光扫描系统、电子照相系统、打印控制系统组成
打印机控制器
字符
发生器
缓冲
存储器
设备接口电路
光调制驱动器
激光器
多面转镜
聚焦镜
透镜
扫描电机
感光硒鼓
显影器(含炭粉盒)
充电电晕
清扫刷
消电电晕
收纸盒
供纸盒
搓纸辊
导纸辊
定位辊
定影热辊
转印电晕
分离电晕
*打印机接口：Centronics或USB

## Slide 22
磁盘组成示例—
磁盘工作过程—
三、存储设备 (掌握结构及性能指标)
*辅存种类：磁表面、光介质 ←必须具有非易失性
*辅存结构：常为盘状、带状 ←磁头不动时读/写精度高
磁道
磁道
位信息磁化元
磁盘一直匀速转动(→每个磁道容量相同)，
寻址时先寻道、再等待(转到目标位置)
各盘同一位置的数据无关联(同多体MEM顺序编址)，并行操作无意义
传动皮带
盘片
磁头
选择

## Slide 23
例1—某单面磁盘存储区域的内径为20cm、外径为30cm，道密度为1000道/cm，最内圈位密度为30000位/cm，盘片转速为5400rpm(转/分钟)，平均寻道时间为8ms，请回答下列问题：
(1)磁道数量＝
(2)存储容量＝
(3)平均寻址时间＝
(4)数据传输率＝
*辅存性能指标：
存储密度—
存储容量—
寻址时间—
数据传输率—
误码率—
Ta＝平均寻道时间＋平均等待时间
Ds＝道密度×位密度
S＝磁道数×磁道长度×记录密度
Dr＝磁道容量×磁盘转速
8＋[1/(5400÷60)]÷2＝13.556ms
5000×(20×3.14)×30000≈111.295MB
(20×3.14×30000)×(5400÷60)＝…
(30-20)÷2×1000＝5000个
记录密度≤位密度
勘误
Notes: rpm -- Revolutions Per Minute

## Slide 24
定长记录格式—
变长记录格式—
1、磁盘存储器 --块设备
*磁盘类型：软/硬、固定/移动磁头、单/双面、单/双密度等
记录块称为扇区，扇区大小 固定、扇角固定
*信息记录格式：
编址单位—记录块(多个数据)，有定长、变长2种格式
0道0扇区
0道1扇区
1道2扇区
磁盘容量：＝2n个柱面×容量/磁道
＝(2n×2m)×(2p×SP)
n m p
磁道号
盘面号
扇区号
头空
同步字符
地址标志
扇区地址
CRC
间隙
同步字符
数据标志
数据
CRC
尾空
ID域
数据域
磁盘地址：
扇区格式：与磁盘类型有关
记录块格式的数据域中，包含数据长度字段
22
Notes: 编址单位为记录块时，可减小每位平均寻址与传送延迟
P22看匀速转动（磁道容量固定→扇角固定）
扇区ID域中含地址的目的是：不需从0扇区开始定位；

## Slide 25
磁盘控制器
读出放大
写入驱动
磁头
选择
比较与控制
音圈电机
位置检测
写入数据
读出数据
盘面号
柱面号
磁道号
定位状态
主轴电机
控制信号
*磁盘存储器组成：由盘片、驱动器、控制器组成
转动方式—恒定角速度(CAV) →扇区的扇角固定
主机接口
数据缓冲
设备接口
控制
格式控制
并/串转换
串/并转换
数据编码器
数据译码
读时钟发生器
DMA控制
数据控制
数据(并)
REQ/ACK
BUSY
命令/数据
DREQ/DACK
数据分离
*磁盘存储器接口：IDE(ATA)、SCSI、USB，ATA→SATA
Notes: 同时只有一个磁头工作

## Slide 26
例2—某磁盘有6个双面盘片(最外侧2个盘面位保护面)，每个盘面有204个磁道、每个磁道有60个扇区、每个扇区可记录512B数据，磁盘机转速为7200rpm，平均寻道时间为8ms。
⑴计算磁盘的存储容量；⑵写出磁盘地址的格式及参数；
⑶计算磁盘的平均访问时间；⑷计算磁盘的数据传输率
解—(1)存储容量＝
(2)磁盘地址组成：
(3)磁盘转一圈时间＝
平均寻址时间＝
平均访问时间＝
(4)数据传输率＝
8位 4位 6位
磁道号
盘面号
扇区号
12.165＋8.33/60＝12.304ms
(6×2-2)×204×60×512B＝61200KB
[1/(7200÷60)]≈8.33ms，
8＋8.33/2＝12.165ms
60×512B×(7200÷60)＝3686.4KB/s
23
24
*磁盘访问时间：TM＝T寻道＋T等待＋T读写，通常T读写<<T等待

## Slide 27
2、磁盘阵列RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)
*目标：提高访问性能及存储可靠性
*RAID提高访问性能的方法：多个磁盘并行工作 (类似于多体交叉MEM)
逻辑盘
物理盘0 物理盘1 物理盘2 物理盘3
条带00
条带04
条带08
…
条带01
条带05
条带09
…
条带02
条带06
条带10
…
条带03
条带07
条带11
…
RAID控制器或管理软件
条带00
条带01
条带02
…
条带03
条带04
I/O
(≤4条带/次)
条带大小—可为数据块、扇区、字节
I/O宽度—可为多个条带
*RAID提高存储可靠性的方法：
用部分条带存放校验信息(有RAID0～RAID7等标准)，
访问时同步进行数据校验

## Slide 28
3、光介质存储器 --块设备
*光记录原理：信息用介质的不同形态/物态表示，
读、写信息用反射光强弱、激光束强弱表示
保护层
反射层
盘基
强
弱
⑴形变型[有/无凹坑]
⑵相变型[晶态/非晶态]
保护层
反射层
盘基
强
弱
保护层
反射层
盘基
Iw
外加磁场
⑶磁光型[磁化方向]
*光盘存储器组成：由盘片、驱动器、控制器组成
转动方式—恒定线速度(CLV)，1CLV＝1.2m/s →x倍速光驱
└→磁盘地址＝<光道号,时间> ←磁盘为序号
24
25
记录格式—CD(紧致盘)、DVD(数字通用盘)、BD(蓝光盘)
*信息记录格式：编址单位—扇区(大小固定、扇角可变)
Notes: P24看定长记录格式，P25看转动方式

## Slide 29
一、I/O接口的功能
§7.3 I/O接口
*I/O接口：主机-外设间的连接电路，负责中转各种信息
ALU
CU
BIU
外设1
I/O接口1
主存控制器
内存条
…
外设n
I/O接口n
通过DBus
命令/数据/状态
*I/O接口的功能：
数据缓冲—
操作中转—
状态监测—
通信控制—
信号转换—
用寄存器暂存来自主机或外设的数据
用寄存器暂存主机的操作命令，并适时转发
监视外设工作状态，并暂存到寄存器中
实现与主机、与外设的通信
实现主机-外设间的信号转换(含格式/电平/时序等)
*I/O端口：可与数据总线交换信息的寄存器 (数据口/控制口/状态口)
Notes: I/O接口仅中转信息，永远不会主动产生信息

## Slide 30
二、I/O接口的组成
1、I/O接口的组成
*基本组成：总线缓冲器、I/O端口、设备选择、控制逻辑等
*信息中转的实现原理：将操作过程分为2个阶段
主机-I/O端口操作—按照总线标准进行
I/O端口-外设操作—按照设备传输协议进行
数据输出寄存器
状态寄存器
数据输入寄存器
控制寄存器
控制逻辑
信号转换逻辑
数据总线
控制总线
外设信号
数据缓冲
地址锁存
地址总线
高位
设备选择
端口地址译码
低位
8
功能组织—与需求有关，如端口数、联络方式、信号格式等
Notes: P8看设备选择电路

## Slide 31
2、I/O接口的分类
*按数据的传送方式分类： (接口-主机间为并行传送方式)
并行接口—接口-外设间同时传送n位数据
串行接口—接口-外设间同时传送1位数据
*按功能的选择方式分类：
可编程接口—可通过软件选择接口的当前功能
不可编程接口—须通过硬连线选择接口的当前功能
*按传送的控制方式分类：
查询接口—CPU控制数据传送、状态查询
中断接口—CPU控制数据传送，接口实现状态报告
DMA接口—接口控制数据传送、结束报告 ←适于块设备
适于字符设备
思考：并行接口(必是/可不是)可编程接口？串行接口(必是/可不是)可编程接口？查询接口(必有/可没有)控制口？

## Slide 32
*访问I/O接口的方式：
*访问I/O接口的时机：
三、对I/O接口的访问
*访问I/O接口的机器指令：
统一编址方式—访存指令
如：MIPS的lw rt,imme(rs) 及 sw rt,imme(rs)
独立编址方式—I/O指令
如：8086的IN AL,DX 及 OUT DX,AL
取决于应用需求、I/O方式
作业7-1：P293— 4、9、10
说明：C语言的 BYTE inp(unsigned short usPort);
BYTE outp(unsigned short usPort，BYTE btData);
操作码
I/O端口地址
CPU的REG号
CPU执行指令→BIU产生总线事务→I/O接口响应事务
(读/写某个I/O端口)
5
操作码
MEM单元地址
CPU的REG号

## Slide 33
*基本思想：
*I/O控制流程：
不同设备的操作不同
(如A/D转换器—设置方式、开始
打印机—换行、回车、清空缓冲区)
用I/O指令实现所有操作
§7.4 程序直接控制I/O方式
一、程序查询方式的I/O控制流程
CPU启动外设后，不断地查询外设状态，
当外设准备就绪时，才进行数据传送
写控制口
读状态口
读/写数据口
准备好？
N
与外设交换数据
读外设状态
Y
传送完？
启动外设
N
Y
传送数据数/启动＝1个的设备
准备好？
N
与外设交换数据
读外设状态
Y
传送完？
启动外设
N
Y
传送数据数/启动＞1个的设备
11
Notes: A/D转换器的启动命令--开始转换，打印机的启动命令—清空缓冲器、换行、回车等

## Slide 34
*程序查询方式的种类： (I/O所占CPU时间不同、成本不同)
独占查询—启动设备后，立即开始查询状态、直到就绪
定时查询—启动设备后，稍后开始查询状态、直到就绪
例1—某CPU主频为100MHz、CPI＝5，鼠标、U盘所连总线为32位、I/O接口的数据缓冲器为32位，鼠标的响应时间为1ms，U盘的数据传输率为100KBps。若每秒需读50次鼠标信息，U盘每秒I/O的时间为20%，启动设备、读取一次状态并分析、数据传送共需4条指令。⑴采用独占查询方式I/O时，求鼠标I/O所占CPU时间的%；⑵采用定时查询方式I/O时，每次在U盘启动35us后开始查询，求U盘I/O占整个CPU时间的%。
解—⑴I/O所占CPU时间的%为[(1ms＋4×5/100M)×50]/1s≈5%；
⑵U盘每秒传送100KB/32b＝25000次、间隔为40μs，I/O所占CPU时间的%为 [(40μs－35μs＋4×5/100M)×25000×20%]/1s＝2.6%，或
(40μs－35μs＋4×5/100M)/40μs×20%＝2.6%。
*I/O所占CPU时间：开始查询→完成数据传送的所有时间

## Slide 35
*I/O接口的组成：
*工作过程的组织：有3种独立操作(面向主机)
启动设备操作—
查询状态操作—
传送数据操作—
⑤启动设备
⑦设备工作结束
⑥数据
⑧
④
③
②
①
→
③
须设置状态口，包含就绪位(或忙位)
注：条件传送方式都需设置控制口，包含启动位
二、程序查询方式的I/O接口组织
完成总线事务、发送命令到外设(外设就绪时⑧)
└→自动接收数据(输入OP时)
完成总线事务 (状态一直在检测)
⑵
⑴
⑶
←
⑶
㈡
㈠
㈢
─
㈢
完成总线事务、发送数据到外设(输出OP时)
30
33
异步联络方式的写入控制
设备选择
控制口
数据口
Q
S BS R
状态口
…
外部设备
Q
S RD R
&
SD
端口译码
CBus
DBus
ABus

## Slide 36
*I/O控制流程：
*I/O接口的组织：
*工作过程的组织：有1种操作(面向主机)
数据传送操作—
三、直接传送方式的I/O组织
CPU可随时进行数据传送 ←无需启动及查询
只有数据口，必是并行接口(串行均为条件传送)
例2—设总线宽度为8位，并行输出接口采用直接传送方式工作、数据口地址为60H，8个信号灯连接在该并行接口上，编写轮流点亮各个信号灯(0#灯在最右边)的C语言程序段。
BYTE Lamp[8]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,…};
while ( !kbhit() ){
for ( int i=0; i<8; i++ ){
outp(0x60, Lamp[i]);
Sleep(1000); //延迟1s
}}
…
CPU
主存
并行输出接口
+5V
33
完成总线事务、发送/接收数据到外设
解—点亮0#灯时，数据口的值应为0xFE
32

## Slide 37
§7.5 程序中断I/O方式
一、中断的概念
中断—外设产生的请求事件，处理事件时的程序控制流改变
1、程序中断方式的I/O控制流程
*基本思想：
*I/O控制流程：
*I/O所占CPU时间：
响应由硬件实现，处理及返回由软件实现
响应时延＋中断程序执行时间
当前程序
中断程序
CPU
I/O接口(外设)
传送数据
启动设备
中断请求
中断请求
传送数据
响应
返回
响应
返回
CPU启动设备后，继续执行现行程序；设备提出请求时，CPU才响应请求、传送数据、返回现行程序

## Slide 38
2、中断的类型
*可屏蔽中断与不可屏蔽中断： (基于请求的紧急程度)
处理时机—
返回方式—
可屏蔽的实现—
*向量中断与非向量中断： (基于响应的实现方法)
识别事件类型(中断源)的实现—
获得处理程序入口地址的实现—
*单重中断与多重中断： (基于处理过程能否重叠)
需求—
实现—
响应时为单重方式，处理时可为多重方式
├←针对INTR
└←NMI为多重方式(相对INTR)
服务程序中可修改IF位
(多个/当前、当前)指令周期结束时 ←外设很慢
下条指令、或终止程序(不可屏蔽中断才会有)
PSR中设置IF位，ISA中设置开/关中断指令
t
请求A 请求B(B比A更紧急)
中断
程序B
中断程序
当前程序
中断程序A
请求A 请求B
中断程序A②
中断
程序B
中断程序A①
t
I/O中断请求∈可屏蔽中断请求
仅1个
硬件操作、软件查询
查IVT、调用子程序
Notes: 多重中断只在向量中断时才发生

## Slide 39
3、中断的过程
*中断响应：需完成3个任务，CPU的中断机构实现(硬件)
⑴保存断点及程序状态—
⑵关中断—
⑶识别事件类型并转入处理程序— 包括3个子任务
①识别中断源，②获得处理程序入口地址，③PC←入口地址
实现：用后援寄存器堆(栈)保存PC及PSR ←返回到下条指令
向量方式实现：
INTR—中断响应操作(得x)、访存操作(得y)、PC←y
NMI— (x＝常数) 访存操作(得y)、PC←y
非向量方式实现：PC←常数 ←①②在处理程序中完成
查IVT
实现：PSR的IF←0 ←阻塞INTR事件
CPU发出
Notes: 生活例：A同学在看书(P5差2字看完)，听到身后有几个人在喊“A，班长找你”“A,到我宿舍来”“A,帮个忙”

## Slide 40
*中断处理：CPU执行中断处理程序实现(软件)
程序结构的组织—
中断返回指令的功能—
只传送一个数据，不破坏现场(GPRs)，
可改变处理优先级(多重中断时需要)
开中断
保存现场及屏蔽字
设备服务
中断返回
关中断
置新屏蔽字
恢复现场及屏蔽字
保存现场
设备服务
中断返回
恢复现场
中断响应
保存断点及PSW，关中断，识别中断源并转入中断处理程序
中断处理
仅需存程序所用REG
不响应新请求
可响应新请求
保存断点及程序状态的逆操作

## Slide 41
例—C语言中断编程示例：
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
char buff[200];
int ndx = 0;
static void interrupt intx() /*中断服务函数*/
{
char ch = inp(0x40); //编译时自动保存及恢复现场
buff[ndx++] = ch;
}
void main()
{
disable(); /*关中断*/
setvect(0x08, intx); /*设置中断向量*/
enable(); /*开中断*/
//printf(%s, buff); ndx = 0;
}

## Slide 42
例—某CPU主频为50MHz、CPI＝5，中断响应需要6个时钟周期。外设D的数据传输率为20KB/s，每次传输16位数据，相应的中断服务程序包含10条机器指令。
(1)D可否用中断方式I/O？若能，D的I/O时间为100%时，CPU用于D I/O的时间占整个CPU时间的百分比为多少？
(2)若D的数据传输率为1MB/s，可否采用中断方式I/O？
解—⑴中断方式I/O时，中断请求间隔为2B/20KBps＝100μs，
CPU用于每次中断的时间为(6＋10*5)/(50*106)＝1.12μs，
∴可采用中断方式I/O，I/O占CPU时间的百分比为1.12%。
⑵D的速率为1MBps时，中断请求间隔为2B/1MBps=2μs，
I/O占CPU时间的百分比为56%，
∴不应采用中断方式I/O。
37

## Slide 43
中断请求产生—
中断响应操作—
中断请求撤销—
*功能：
*I/O接口的组织：
*工作过程的组织：
⑤启动
⑦结束
⑥数据
⑧
④
③
②
①
→
③
⑨
二、中断接口的组织
基于查询接口，可产生/撤销中断请求、提供中断类型号(可无)
增设中断请求位INT、中断允许位EI(支持2种方式)，
增设请求产生/撤销、中断响应电路(可无)
设备选择
控制口
数据口
Q
S BS R
状态口
…
外部设备
Q
S RD R
&
SD
端口译码
CBus
DBus
ABus
Q
R INT
&
EI
中断类型号
&
中断请求
中断响应
有3种独立操作、中断响应操作(向量中断时)
触发于启动设备操作，EI＝1、RD从0→1时
响应总线事务、撤销中断请求
35
39
触发于中断响应操作或读状态口(非向量中断)
EI(Enable Interrupt)
Notes: P39—提供中断类型号，读状态口时撤销请求

## Slide 44
～向量/非向量中断方式
～请求的连接方式
三、中断系统的结构
1、识别中断源的组织
*任务：选出最紧急请求，获得其中断类型号、撤销该请求
*中断请求的连接方式：共用请求式、独立请求式
中断源1
…
中断机构
中断源n
INTR
INTA
μOP
类型号
中断源1
…
中断机构
中断源n
INTR1
μOP
类型号
…
INTRn
*中断方式的常见选择：向量中断、多重中断方式
39
*识别中断源的方法：3种
软件判优方式— (适于共用请求式连接、非向量中断)
判优原理：
获得类型号的方法：
I/O接口的需求：
软件查询，查询次序→优先级(静态)
无需获得，用CALL指令直接转入
无需响应电路，读状态口时撤销请求

## Slide 45
串行判优方式— (适于共用请求式连接、向量中断)
判优原理：
获得类型号的方法：
I/O接口的需求：
并行判优方式— (适于独立请求式连接、向量中断)
判优原理：
获得类型号的方法：
I/O接口的需求：
硬件自动轮询，查询次序→优先级(静态)
中断源给出
需响应电路，中断响应时撤销请求
硬件算法控制，算法→优先级(动态)
中断机构产生(常按请求连接次序)
无需响应电路，I/O操作时撤销请求
*识别中断源的常见选择(应用)：
请求连接—可屏蔽中断、不可屏蔽中断都为共用式
└→提高可扩展性
判优方法—并行判优(需增设IC)、软件判优
└←提高性能←┘ └←1个事件、概率小

## Slide 46
2、中断控制器的组成
*本质：并行判优部件＋中断源
*基本功能：
*基本组成：
中断响应INTA 中断请求INTR
IR0
IR7
…
DBus
CBus
ABus
①检测并记录中断请求、向CPU提出中断请求
②处理中断响应操作(提供中断类型号、复位所选请求)
③管理处理过程中的请求(中断结束前阻塞低级请求)
④处理I/O操作(如设置工作方式、修改优先级)
I/O接口、请求管理(响应前/处理时)、中断响应
中断结束时才能清零
中断控制器
排队器
(编码器)
中断
请求
IRR
≥1
复位
中断类型号
形成逻辑
…
&
…
A
接口逻辑
其他端口
比较器
(A＞B)
正在服务
请求号
B
清零
教材中说法不理想
Notes: 正在服务请求号寄存器的内容＝最高优先级请求号时，阻塞所有请求（与单个中断源效果相同）

## Slide 47
Event
判优逻辑
检测逻辑
…
中断机构
后援REG堆(栈)
异常类型REG
CU
≥1
数据通路
…
PC及PSR
…
IVT
I/O接口n
NMI
INTR
INTA
异常
&
&
BIU
主存
中断
控制器
I/O接口1
…
…
…
标志IF
End
EPC
系统总线
3、中断系统结构示例 --仅讨论向量中断方式
*基本组成：硬件—中断机构、I/O接口，中断控制器(可选)
软件—IVT、各个中断处理程序
45
IF←0
①
①
②
③
④
⑤
⑦
④
⑤
⑥
⑶⑷
44
*事件的类型：NMI有1个事件，INTR及异常各有多个事件
(Intel采用) (类型号固定) (类型号在各I/O接口、异常类型REG中)
*请求线的连接：请求有3类，连接方式都为共用请求式，
判优方法为软件判优、串行判优、不判优(1个)
Notes: 转P43查看INTA#

## Slide 48
*事件检测的组织： (用检测时机实现处理时机)
NMI检测时机—指令周期结束时 (判断End的状态)
INTR检测时机—IF＝1、指令周期结束时
异常检测时机—随时 (判断μOP的结果状态)
检测结果表示—
*事件响应的组织： (形成对应的μOPCmd序列)
NMI—①、②、 ⑤⑥、⑦ ←事件类型号固定
INTR—①、②、③④、⑤⑥、⑦ ←③④为中断响应操作
异常—①、②、⑶⑷、⑤⑥、⑦ ←⑶⑷为读异常类型REG
*事件返回的组织：
返回方式—下条指令/当前指令/结束进程/重启机器
返回实现—响应时保存断点(返回地址)，返回指令恢复断点
思考：I/O中断请求得到响应的条件是什么？
Event有3种值(获取事件类型方法不同)
38
39
Notes: 思考：End=1、IF=1，无更高优先级中断请求

## Slide 49
1、多重中断的组织
*单重/多重中断方式的表示：
四、多重中断及中断屏蔽的组织
时间
IF＝x
IF＝0或1
IF＝x
保存IF，IF←0
IF←x
用PSR的IF位
*新请求检测的组织：以中断控制器(IC)为例
中断请求的状态—
新请求的产生条件—
检测机构的组成—
正在服务(IS) 、尚未服务(IR) ←互斥
max(IRi优先级)＞max(ISj优先级)
增设ISR、排队器(分类排队)
中断控制器
排队器
A
中断
请求
IRR
≥1
复位
类型号
形成逻辑
比较器
(A＞B)
…
&
…
…
复位
接口逻辑
中断屏蔽
…
*保存部件的组织：用后援寄存器栈代替后援寄存器堆
38
47
正在服务
请求号
中断服务ISR
…
置位
排队器
B

## Slide 50
2、中断屏蔽的组织
*术语： 优先级—指请求的响应优先级
响应优先级—请求的排队次序(排队器A的编码次序)
(IRR的复位次序)
处理优先级—请求的完成次序(ISR的复位次序)
*中断屏蔽的组织：
硬件—设置中断屏蔽REG，阻塞其指定请求
(内容称为屏蔽字)
软件—中断处理程序可修改屏蔽字(写中断屏蔽REG)
&
&
中断屏蔽REG
…
…
…
…
作业7-2：P294— 15、16、17
40
*中断屏蔽的目标：可改变请求的处理优先级 ←增加灵活性
└←默认：处理优先级＝响应优先级
硬件决定

## Slide 51
§7.6 DMA方式
*DMA方式I/O的功能：主存-外设间、传送1批数据/次
13
CPU
主存
查询接口
…
总线
外设(字符型)
主机
中断接口
DMA接口
外设(字符型)
外设(块型)
…
特点—传送不占CPU时间，传送1个数据/总线周期
*DMA方式I/O对CPU的要求：
①负责传送准备及结束处理工作
└←如设置传送字数(批量)、主存首址、启动设备
②数据传送时让出总线使用权
└←DMA接口此时为主设备(平时为从设备)
*DMA传送过程中的CPU工作效率优化：
CPU正常执行程序—存储系统采用层次结构(如增设Cache)
CPU可以访问主存—DMA接口在传送间隙让出总线

## Slide 52
*I/O传送控制流程：传送准备、结束处理由软件实现，
数据传送由硬件实现
当前程序
中断程序
CPU
DMA接口(外设)
传送需求
传送需求
中断请求
中断请求
响应
返回
响应
启动设备
启动设备
主存
…
…
※以存储器为中心的硬件结构机理： (第1.3.2小节问题的解答)
目标—数据处理与数据传送(I/O)并行
机制—①数据传送无需CPU实现 →DMA接口可为主设备
②传送期间CPU可正常执行程序 →存储系统为层次结构

## Slide 53
*特点：控制简单，传输效率高，CPU工作效率低；
适于外设速度≈主存速度的场合
指DMA接口获得总线使用权的方法 (从设备→主设备)
1、CPU停止访问方式
DMA接口在首个数据准备传送时，申请总线使用权；
在所有数据传送结束时，放弃总线使用权
一、DMA的传送方式
访存
总线使用权
CPU
CPU
工作状态
应答HLDA
请求HRQ
工作状态
DMA接口
传送
CPU
不能访存(无总线使用权)
等待就绪
传送
访存
DMA接口
传送
等待就绪

## Slide 54
2、周期挪用方式 --又称周期窃取法
DMA接口在外设准备就绪时，请求总线使用权；
在等待外设准备时，放弃总线使用权
*DMA请求的优先级：应高于CPU请求(请求总线使用权)
└←防止丢失数据[如磁盘]或工作紊乱
*特点：传输效率、CPU工作效率都高，控制略复杂；
适用于外设速度＜主存速度的场合
访存
总线使用权
CPU
CPU
工作状态
应答HLDA
请求HRQ
工作状态
DMA接口
传送
CPU
等待就绪
传送
访存
DMA
传送
等待就绪
CPU
DMA
CPU
DMA
访存
访存

## Slide 55
3、分时交替访问方式 --又称透明DMA方式
总线使用权定时地轮流分配给CPU及DMA接口使用
*特点：无需请求-响应，传输效率、CPU工作效率均高；
适于CPU访存间隔＞主存周期×2的场合(很少使用)
思考—DMA接口怎知应采用的传送方式？ 传送准备时通知
*DMA传送方式的常见选择：DMA接口常支持多种传送方式，
I/O时选择适当的传送方式
总线使用权
分时控制信号
CPU 工作状态
C1
C2
DMA接口 工作状态
CPU
访存
CPU
DMA
CPU
DMA
CPU
DMA
传送
传送
传送
访存
访存
访存
Notes: 思考：传送准备时通知DMA接口

## Slide 56
MEMW#/MEMR#
二、DMA接口的功能与结构
*DMA接口功能：①DMA传送控制部件(总线请求、总线传输、批量管理)
②设备I/O接口(常规功能、结束时产生请求)
*DMA接口基本结构：
设备I/O接口逻辑—中断式I/O接口
DMA传送控制逻辑—
MAC及WC，总线控制，DMA控制(含请求)
DMA请求逻辑
DREQ
DACK
HRQ
HLDA
DMA控制逻辑
循环方式
实现器件?
主存地址计数器MAC
传送字数计数器WC
(溢出)EOP
控制REG
DBus缓冲器
数据缓冲REG
状态REG
中断请求逻辑
外 设
ABus锁存器
CBus逻辑
INTR
主
存
IOW#/IOR#
CPU

## Slide 57
三、DMA的传送过程
例：设硬盘适配器中存放磁道及扇区的端口为RegT、RegF
1、预处理(DMA初始化)
任务—CPU使用I/O指令设置传送参数、启动外设
*设置传送参数：
*启动外设：
←与外设特性无关
设置缓冲区首址、传送字数、传送方向及传送方式等
发送操作命令及参数 ←与外设特性有关
①MAC←b
②WC←512
③RegC←写主存、周期挪用
④RegT←x
⑤RegF←y
⑥RegC←DMA方式、读磁盘
x磁道
y扇区
缓冲区首址为b
512B大小
磁盘
CPU
主存
DMA逻辑
I/O逻辑
磁盘适配器(DMA接口)
①②③
④⑤⑥

## Slide 58
2、数据传送(DMA传送)
任务—DMA接口循环地传送数据(一个字/次)，直至传送完毕
*申请总线使用权：
*传送数据：
*实现循环：
②HRQ↑
③HLDA↑
申请时机与传送方式有关(以周期挪用方式为例)
①就绪↑
DMA接口
I/O设备
CPU
主存
操作命令与传送方向有关(以外设→MEM为例)
④MEMW
DMA接口
I/O设备
CPU
主存
HRQ＝1
HLDA＝1
⑤HRQ↓
⑤HLDA↓
⑥MAC←(MAC)＋1、WC←(WC)－1
⑦若WC≠0，启动外设(开始下一字)，并转入①；
若WC＝0，提出中断请求(已传送完毕)
⑦启动↑
启动↑
56
3、后处理
任务—CPU响应中断请求，完成结束处理工作(如数据校验、开始下次)

## Slide 59
例—某CPU主频＝500MHz、CPI＝5、DBus＝32bit，若外设数据缓冲器大小为4B，数据传输率＝0.5MB/s，中断程序＝18条指令、中断响应开销相当于2条指令时间。
(1)中断方式下，CPU用于该外设I/O的时间%？
(2)若外设数据传输率提高到5MB/s，改用DMA方式，DMA传送预处理及后处理共需500TC、块大小＝5000B，CPU用于该外设I/O的时间%？
解—(1) TI/O＝
TINT＝ CPU的时间%＝
(2+18)*5*/(500*106)＝0.2μs， 0.2/8＝2.5%
1次I/O
中断程序
其它程序
外设
CPU
响应
TINT
TI/O
响应
DMA传送
其它程序
DMA接口
CPU
预处理
TI/O
TDMA
收需求
后处理
收
预处理
(2) TI/O＝
TDMA＝ CPU的时间%＝
500×/(500×106)＝1μs， 1μs/1ms=0.1%
1/(0.5MB/4B)＝8μs，
1/(5MB/5000B)＝1ms，

## Slide 60
*DMA方式与中断方式的比较：
相同点—①与CPU的联络，都采用请求-响应方式
②I/O过程，都由软硬件共同完成
不同点—
 | 中断方式 | DMA方式
传送字数/CPU干预 | 1个字 | 多个字
传送实现 | 软件(指令) | 硬件(接口)
传送速度 | 1个指令周期 | 1个总线周期
I/O对CPU的影响 | 暂停执行程序 | 暂停使用总线
请求优先级 | DMA＞中断 | 
响应速度 | 指令周期结束时 | 总线周期结束时
传送错误处理能力 | 有 | 无
≤I/O接口的数据缓冲器大小，通常为总线宽度

## Slide 61
四、DMA接口的组织
1、通用型DMA接口的组织
*基本组成：只具有DMA传送控制功能 ←提高通用性
*DMA传送过程的变化：
预 处 理—CPU对DMA接口、I/O接口进行操作
数据传送—DMA接口发出MEM地址及命令、IO命令及DACK，
结束时I/O接口提出中断请求
MEMW#/MEMR#
主
存
CPU
I/O接口
HRQ
HLDA
主存地址计数器
DBus缓冲器
ABus锁存器
CBus逻辑
IOW#/IOR#
EOP
传送字数计数器
DREQ
DACK
DMA
控制逻辑
外部
设备
控制REG
INTR
代替I/O端口地址
56
57
58

## Slide 62
2、DMA请求判优的组织
任务—处理多个DMA接口与CPU的连接及响应
*DMA请求的连接方式： (类似中断请求的连接方式)
有共用请求式、独立请求式2种
*DMA请求的判优方式： (类似中断请求的判优)
有串行判优、并行判优2种，DMA接口无需给出类型号
*DMA请求及判优的常见选择： (类似中断请求的选择)
共用请求式连接、并行判优(需增设“DMA控制器”)
DMA
接口1
HLDA
DMA
接口n
DMA
接口1
CPU
HRQ1
DMA
接口n
HLDA1
…
…
CPU
…
…
HRQ
HRQ1
HLDA1

## Slide 63
3、增强型DMA接口
可实现多个外设的DMA传送控制 ←即DMA控制器
*增强型DMA接口的类型：
选择型—一段时间内仅为一个外设服务，用于快速外设
多路型—一段时间内可为多个外设服务，用于中速外设
*增强型DMA接口的结构：增设寄存器组、判优逻辑等
HRQ
HLDA
主存地址
REGs
DREQ0
DACK0
状态
REGs
DMA控制逻辑
I/O
接口0
…
MAC
WC
传送字数
REGs
CPU
设备号REG
控制REG
DMA请求判优逻辑
I/O
接口3
DREQ3
DACK3
…
作业7-3：P294— 25、29