## Slide 1
*计算机中存储器(MEM)的组织：
MEM的定义—由定长单元构成、按地址访问
参数：编址单位(存储单元长度)、地址空间(地址个数)
应用模型—冯氏模型结构中有存储器，程序按此存储器参数编程
↓ ↓
硬件MEM ←参数相同→ 程序MEM
应用需求：按程序MEM地址访问硬件MEM (程序执行时)
硬件MEM的组织—
组成：主存、辅存(外设)，主存编址单位＝程序MEM
需求实现：先地址变换(逻辑地址→物理地址)，再访问主存
(OS控制)从辅存装入→┴←变换(MMU实现)
MEM的现状—MEM是抽象(参数虚拟化)，主存等为实体(有具体参数)
主存的逻辑实现— (参数由计算机结构确定)
实现：由RAM构成，用基本MEM进行扩展
└←如RAM芯片/存储模块，MEM、≠主存
优化：增强型RAM，多体交叉MEM、层次结构(Cache)

## Slide 2
*存储器(MEM)的概念与术语：
MEM相关术语—存储元、存储单元、存储阵列，存储字，
存储字长、存储单元长度、地址空间、容量
硬件MEM相关术语—主存单元长度、主存地址空间、主存字长，
主存配置空间，虚拟存储器
注 意：①术语都加前缀，以避免混淆
②主存地址空间指最大容量时的地址个数
(否则会用配置空间来间接表示)
③计算机的存储器指主存或程序MEM
④某存储器常指RAM芯片或存储模块(参数会给出的)
相关性：
Cache-主存-程序MEM—编址单位相同、地址空间不同
CPU可寻址空间—＝主存地址空间，与主存的配置空间无关