## Slide 1
*汇编程序示例：存储单元NUM中为一个16位二进数，将其中非零位的个数存入CNT
D_S SEGMENT
NUM DW ?
CNT DB ?
D_S ENDS
S_S SEGMENT STACK
DB 64 DUP(?)
S_S ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:D_S,SS:S_S
MAIN PROC FAR
PUSH DS ；段地址
MOV AX, 0
PUSH AX ；偏移地址
MOV AX,D_S
MOV DS,AX
MOV CX,0
MOV AX,NUM
LP1: AND AX,AX
JZ DONE
SAL AX,1
JNC NEXT
INC CL
NEXT: JMP LP1
DONE: MOV CNT,CL
RET ；偏移地址
；段地址
MAIN ENDP
CODE ENDS
END MAIN

## Slide 2
*指令格式的组成：
指令所含信息—操作类型、源/目的OPD地址、下条指令地址
指令格式组成—操作码、地址码，指令用操作码识别
指令格式需约定的信息—
操作码：操作类型、格式信息(地址码个数/目的OPD位置)
地址码：源/目的OPD地址、下条指令地址
信息的表示方法—显式、隐式，隐式信息通过操作码(显式)指明
(显式)信息的编码—操作码(定长/扩展)、地址码(寻址方式的表示)
指令格式的结构—定长指令字、变长指令字
*机器指令的组成：指令格式＋编码，即指令格式的实例
(格式:指令＝1:m，指令:操作类型＝1:1)