## Slide 1
*CPU的组成与原理：
需求—按照存储程序工作方式执行程序(指令序列)
└←∈指令系统
功能—实现(操作控制/时间控制)需求约定的操作(指令控制/
数据加工/外部访问/异常及中断处理)
基本组成—6个部分，数据通路＋控制器
(操作所需的功能部件) (操作控制部件)
工作流程—循环地执行指令、响应中断(可缺省[根据检测结果])
指令的执行过程—功能→操作的需求分析(细化)
设计方法—设计数据通路，组织指令执行过程，设计CU
指令行过程
指令功能
指令系统
存储程序工作方式
异常与中断处理
需求：
工作流程状态转换图
数据通路
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
设计：
组成
设计

## Slide 2
*数据通路的组织：
需求—设计模型/指令系统/异常及中断处理所需的硬件
数据通路的组成— (面向需求设计硬件)
基于需求，组织通路部件、部件互连
└←基于功能→操作的需求分析结果
μOP及其控制 (了解操作的实现方法[控制方法])
指令执行过程的组织— (验证硬件的设计正确性)
基于数据通路，设计各指令执行的μOPCmd序列(控制需求)
└→可以实现所有需求就正确
数据通路的设计方法— (分析硬件的设计方法)
设计方法(指令系统分析/部件设计/互连设计)
单周期通路、多周期数据通路的设计举例

## Slide 3
*控制器的组织：
需求—循环地产生各种μOPCmd序列(包含中断响应)
基本结构—核心是CU(3个部件)，类型(硬布线/微程序)
时序信号的形成—组织时序系统、设计电路
(时序信号的定序/节拍脉冲的定时)
μOP控制信号的形成—组织所需功能，设计内部逻辑
硬布线CU的设计— (组合逻辑[有限状态机])
微程序CU的设计— (存储逻辑[微指令执行])