## Slide 1
计算机组织与结构
东南大学计算机学院 任国林
Email: renguolin@sina.com

## Slide 2
目标1—掌握计算机的组成及工作原理
*建立计算机的整机概念
*掌握计算机的组成及工作原理
*了解计算机组成的新技术 (计算机结构非课程内容)
目标2—训练分析与计算能力
*理解计算机组成的性能分析方法
*通过量化计算，加深对组成及工作原理的理解
目标3—培养设计与开发能力
*通过实验，培养逻辑设计及应用开发能力
课程目标
Notes: 结构与组成是算法设计与算法实现的关系，结构不是本课程研究的内容

## Slide 3
课程内容
计算机软件（指令序列及数据）
控制器
运算器
存储器
…
系统总线
I/O设备1
I/O接口1
I/O设备2
I/O接口2
I/O设备n
I/O接口n
第1章—计算机系统概述
计算机模型，硬件组成，层次结构，工作过程，性能指标
第3章—存储系统
层次结构，RAM基础，主存、Cache的组成及原理，虚存概念
第2章—数据的表示和运算
数据编码，数据表示，定点及浮点运算，运算器组成
性能、性/价组织?

## Slide 4
第4章—指令系统
指令的功能与格式，操作数存放，寻址方式，CISC/RISC
第6章—总线 概念，总线的仲裁、定时与传输，总线结构
第5章—中央处理器
CPU的组成及工作流程，数据通路的组织，CU的组成，
异常及中断处理(中断机构的组成)，指令流水线
第7章—I/O系统 组成，外设，I/O接口，I/O方式的组织
计算机软件（指令序列及数据）
控制器
运算器
存储器
…
系统总线
I/O设备1
I/O接口1
I/O设备2
I/O接口2
I/O设备n
I/O接口n
课程内容(续)
指令的表示
数据地址的表示
地址的编码

## Slide 5
教学要求
先修课程—数字逻辑电路，程序设计基础
教学方式—理论教学＋实验教学
(64学时) (16学时)
参考教材—任国林.计算机组成原理(第2版).
电子工业出版社,2018,ISBN 978-7-121-33462-7
考核方式—平时＋实验＋考试
(10%) (10%) (80%)
Notes: 逻辑电路基础：
逻辑代数—运算公式、逻辑函数表示（真值表/函数式/逻辑图）及化简（卡诺图）
组合逻辑电路—逻辑门、一位加法器、译码器、编码器、多路选择器、移位器
时序逻辑电路—D锁存器、D触发器、J-K触发器、寄存器、移位寄存器

## Slide 6
第1章 计算机系统概述

## Slide 7
※主要内容
⑴ 计算机模型(冯·诺依曼计算机)
硬件结构，程序组成，工作方式(程序执行过程)，存储器结构
⑵ 计算机硬件组成
基本结构，部件功能，部件互连(总线互连基础)
⑶ 计算机层次结构(△) ←△表示重要性一般
系统的层次结构，软件与硬件的关系，结构与组成的关系
⑷ 计算机工作过程
程序执行机制，程序执行的实现方法
⑸ 计算机性能指标
硬件技术指标，计算机性能指标
总体要求： 理解硬件组成；理解硬件工作过程；
可根据硬件参数，分析程序性能

## Slide 8
§1.1 计算机的功能与软硬件
*计算机： (指电子数字计算机)
采用按位及跳跃方式计算、具有逻辑判断功能的装置
电脑的由来
1、计算机的功能
*计算机的设计目标：创造工具、通信工具、用户可定制工具
*计算机的基本功能：
*可定制目标的实现方法：
2、计算机的软硬件
*计算机硬件：
*计算机软件：
具备特定功能的部件
表示功能需求的信息(程序)
*计算机的特征：软件功能靠硬件实现，硬件性能靠软件反映
执行用户编制的程序
数据处理、数据存储、数据传送

## Slide 9
 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代
年代 | 1946~1958 | 1958~1964 | 1964~1971 | 1971至今
元器件 | 电子管 | 晶体管 | SSI、MSI | LSI、VLSI、ULSI
主存 | 磁心 |  | 半导体 | 
辅存 | 纸带、磁带 |  | 磁盘 | 光盘
字长 | 4/8 |  | 8/16/32/64 | 
操作系统 | 无 | 单道批处理 | 多道批、分时 | 多种
速度(次/s) | 40,000 | 200,000 | 1,000,000 | 2500亿万
1、计算机的产生与发展
*发展趋势：从第四代起向两极发展 ←应用普及所致
微型机—向更微型化、网络化、智能化发展
大型机—向巨型化、并行化、超高速发展
§1.2 计算机的发展历程
暗算中的电台
文革中的喇叭
4004微处理器

## Slide 10
2、微型计算机的产生与发展
微处理器 | 字长 | 主频 | MEM地址 | 其他 | 年代
8080 | 8 |  |  |  | 1974
8086 | 16 | 4.77MHz | 20位 | 实模式 | 1978
8088 | 16 | 4.77MHz | 20位 | (8位数据引脚) | 1979
80286 | 16 | 6MHz | 24位 | 虚地址保护模式(段式VM雏形) | 1982
80386 | 32 | 12.5MHz | 32位 | 虚拟存储器、Cache | 1985
80486 | 32 | 25MHz | 32位 | RISC、流水线 | 1989
Pentium | 32 | 66MHz | 32位 | 超标量流水线、MMX | 1993
Pentium Pro | 32 | 133MHz | 36位 | 超级流水、动态执行 | 1995
Pentium Ⅱ | 32 | 200MHz | 36位 | DIB | 1997
Pentium Ⅲ | 32 | 450MHz | 36位 | SSE、非阻塞Cache | 1999
Pentium 4 | 32 | 3.2GHz | 36位 | SSE2、Trace Cache | 2000
Core 2 Duo | 64 | 1.6GHz |  | 双核 | 2006
*发展趋势：面向应用(桌面/服务器/嵌入式)，
开发并行性(指令级→线程级→内核级)

## Slide 11
§1.3 计算机的硬件组成
一、冯·诺依曼计算机
*硬件结构：由运算器、存储器、控制器、I/O设备组成
特征—以运算器为中心(运算与I/O串行) →性能差
输入设备
运算器
控制器
注： 数据信息
指令信息
控制信息
存储器
输出设备
*程序组成：由指令序列组成，指令有顺序型、转移型2种
指令组成—操作码＋地址码，操作码无二义性(标识指令)
指令及数据的表示—采用二进制方式 (运算也采用二进制方式)
(指令)执行顺序—
由指令类型决定，用指令地址序列表示
└→下条指令地址由当前指令产生
Notes: 部件功能：运算器—进行算术/逻辑运算；存储器—存储程序和数据；控制器—控制程序执行过程(各部件自动、协调地工作)；
输入设备—将外部信息形式→机器内部信息形式；输出设备—将机器内部信息形式→外部信息形式
有跳转型指令的原因：计算机具有逻辑判断功能，执行顺序会变化

## Slide 12
③为什么要逐条？
*工作方式： --存储程序方式
⑴程序和数据预先存放在存储器中 ←程序存放
⑵机器工作时，自动、逐条地取出指令并执行 ←程序执行
程序的执行过程—
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
指令地址
*存储器结构：
由定长单元构成的一维空间，按地址访问
└←─────┴←指令与数据长度不固定，不区分可简化实现
结构参数—
①为什么？
循环的指令执行过程
②为什么要取？
应用方法—①硬件按此参数组织，软件按此参数编程
(硬件MEM) ←编址单位须相同→ (程序MEM)
②程序执行时，按程序MEM地址访问硬件MEM
存储单元长度(编址单位)、存储单元个数(地址个数)
④与存储器的关系？
Notes: 地址空间是一个非负整数地址的集合，线性地址空间指地址空间中的整数是连续的

## Slide 13
二、计算机的结构与部件
1、计算机的基本结构
*基本结构：基于冯·诺依曼计算机进行改进
*改进2：多种存储器共存的存储器结构 ←提高性/价
外部设备
·输入设备
·输出设备
·辅助存储器
主
存
储
器
MM
控制器
CPU
运算器
主机
特征—CPU(访存时)只直接访问主存
*改进1：以存储器为中心的硬件结构 ←提高性能
(运算与I/O并行)
└←缓冲技术＋DMA技术 ←在第7章讨论
11
Notes: 主存（Main Memory）、辅存（Secondary Memory）

## Slide 14
2、计算机部件的基本组成
(1)存储器 --常指主存，泛指按地址访问的存储部件
*功能：存储信息(指令和数据)，可以按地址访问
*组成：存储阵列、地址译码、I/O控制等 ←数电讲过
术语—存储元、存储单元、存储阵列，
存储单元地址、存储单元长度(存储字长)，
存储器容量
地址
……
存储
阵列
I/O电路
地址译码器
……
数据
命令
w
n
抽象
(＝2n×w 位)
…
…
…
…
…
…
0
1
2n -1
w-1 … 1 0
…
一维排列示例
0
1
…
2n -1
…
…
w个存储元
存储单元
Notes: 存储元—可存储一个二进制位的元件，存储单元—可同时存储一串二进制位的元件(与一个地址相对应)，存储阵列—所有存储单元的集合；
存储单元地址—每个存储单元被赋予的唯一编号，存储单元长度—一个存储单元能存储的二进制信息位数
存储字—存储单元内存储的二进制编码(信息内容)，存储字长—存储字所含二进制信息的位数；
存储容量—存储阵列可存储的二进制位数。

## Slide 15
*访问的实现过程：
读操作—接收地址及命令，选择单元及启动操作，输出数据
…
I/O电路
地址译码器
…
…
…
…
①0…01
①Read
地址译码器
I/O电路
②1#的存储字
写操作—接收地址及命令、数据，选择单元及完成操作
*应用：主存、Cache、控存等
注意—存储器的功能不同、参数名称不同 ←便于区分
(如主存单元、Cache容量)

## Slide 16
(2)运算器
*功能：实现各种运算、暂存运算结果
运算类型—算术、逻辑、移位、浮点等
数据类型—整数、实数、布尔数等
*组成：由ALU、FPU、REGs等组成， ALU为组合逻辑部件，
REGs为时序逻辑部件(读为组合逻辑操作、写为时序逻辑操作)
常放在寄存器中
*操作的实现过程：
加法运算— A←d 1、B← d 2、op← x ，延迟Δt1后F＝ d 1＋ d 2
REG读操作— Rr←y， 延迟Δt2后Q＝Ry的内容；
REG写操作— Rw←z、D← d 3、Wr←1，CP上升沿后Δt3操作完成
组合逻辑操作的结果需保存在REG中
ALU无乘/除功能
(F与A宽度相同)
op
ALU
寄存器组REGs
(如8个×16位)
A B
F
Rr
RwWr
CP
D
Q
Notes: ALU的入端、出端位数相同

## Slide 17
(3)控制器
*功能：控制各部件协调地工作，以实现程序执行过程
*程序执行过程的实现思路：
目标—
实现—
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
(循环处理)
指令地址寄存器PC
存储器
指令内容寄存器IR
指令
译码器
ID
＋“1”
地址计算部件
功能部件
转移时
顺序型
*组成：PC、IR、ID、时序部件及控制信号形成部件等
指令地址(循环变量)放在寄存器PC中
指令寄存器IR
…
程序计数器PC
指令译码器ID
控制信号形成部件
时序部件
控制器
…

## Slide 18
(4)输入/输出设备
*功能：实现信息的输入/输出、格式转换
类型—键盘、鼠标、显示器、打印机、磁盘等
*组成：由部件、驱动器、控制器组成
部 件—机、光、电、磁等部件
驱动器—传感器、控制电路等，使各部件协调工作
控制器—提供外部接口，实现传送控制
机器周期(取指)
机器周期(分析)
机器周期(执行)
节拍周期T0
节拍周期T1
节拍周期T2
指令周期
主时钟信号
时序部件产生的时标信号示例— (类似于课程表的时标信号)

## Slide 19
三、计算机的部件互连
*互连方式：总线方式、点点方式(又称分散方式)
1、总线结构
*总线：一组用于信息传输的公共信号线
*互连特点：
可扩展性好、分时传输(同时仅1个设备可发送信息)
*采用总线互连的硬件结构：通过I/O接口连接所有设备
*系统总线组成：地址总线、数据总线、控制总线(控制/状态)
总线设备类型—主设备、从设备
总线操作类型—发送、接收
思考1：如何区分不同从设备？
思考2：如何区分主存/外设？
思考3：为何要有状态线？
过道中行走人数≤1人
主存
…
系统总线
主存控制器
CPU
USB接口
键盘
显示适配器
显示器
硬盘控制器
硬盘
总线接口单元
Notes: 主/从设备—拨/接电话的人
思考1：每个设备有一个唯一的编号（ID），CPU按地址访问
思考2：通过地址区分（2个操作命令），通过命令区分（都从0编址）
思考3：总线操作所需时长不等（与设备速度相关）

## Slide 20
2、总线传输
*传输类型：读、写，或者包括输入、输出 ←相对于主设备而言
*传输过程：2个步骤
⑴地址期—主设备发出地址/命令，从设备判断、响应
⑵数据期—根据命令交换数据，读时从→主、写时主→从
CPU
AB
DB
CB
主存
外设
②状态
②数据
①地址
①命令R
CPU
AB
DB
CB
主存
外设
②状态
②数据
①地址
①命令W
CLK
ABus
DBus
CBus(RD)
CBus(WR)
地址
数据
CLK
ABus
DBus
CBus(RD)
CBus(WR)
地址
数据
如何表示总线空闲？
Notes: 思考：RDWR=0，或RD、WR均为高阻态

## Slide 21
§1.4 计算机系统的层次结构
一、计算机的层次结构
*程序的开发过程：
源程序
(文本)
预处理程序
编译
程序
汇编
程序
链接
程序
源程序
(文本)
汇编程序
(文本)
可重定位
目标程序
可执行
目标程序
机器语言目标程序
汇编语言源程序
高级语言源程序
软件
硬件
编译程序
汇编程序
tmp=a[i]-2;
lw $8, 16($3)
addi $9, $8, -2
sw $9, 20($3)
a[i+1]=tmp;
100011
001000
101011
00011
01000
00011
01000
01001
01001
0000000000010000
1111111111111110
0000000000010100
*不同语言之间的转换：
指令=操作码+{地址码}
一条语句～多条指令
为什么要预处理、链接步骤？
控制信号/微程序
指令译码器
…,Exctr=1,ALUBsrc=0,ALUctr=00,RegAsrc=0,RegWr=1,MemWr=1,…
Notes: Hello.c→Hello.i→Hello.s→Hello.o→Hello.exe
预处理：过滤无关字符（空格、回车等）；链接：将多个子程序整合在一起

## Slide 22
直接执行机器指令
机器语言级机器 M1
用机器语言编程
汇编语言级机器 M3
用汇编语言编程
用汇编程序翻译 成机器语言程序
高级语言级机器 M4
用高级语言编程
用编译程序翻译 成汇编/机器语言程序
操作系统级机器 M2
使用OS命令操作
用机器语言解释 操作系统命令
微程序级机器 M0
用微指令系统实现
用微程序解释 机器指令
直接执行微指令
虚拟机器
实际机器
*计算机系统的层次结构：
不同程序员所看到的计算机结构(编程及执行环境)
术语—指令、语句，翻译、解释
Notes: 语句-指令概念的区别
实际机器—所写程序能够被硬件直接识别的执行的机器
汇编语言级、高级语言级—方便程序员；OS级—提高好用性(非程序员用户)；uPrg级—提高硬件性能

## Slide 23
二、计算机软硬件关系
*从系统组成看：
*从用户角度看：
*从设计者角度看：
软件和硬件的功能在逻辑上是等价的
(实现时性能、成本不同)
如—乘法功能可用乘法指令实现，
也可用加法指令＋移位指令实现
软件和硬件的交界面直接影响性能与成本
发展趋势—软硬件交界面上移
界面划分—计算机结构研究的内容
软件和硬件是一个整体
(软件功能靠硬件实现、硬件性能靠软件反映)
Notes: 设计角色的引入（性能与成本）

## Slide 24
机器语言级机器 M1
微程序级机器 M0
硬件
软件
汇编语言级机器 M3
高级语言级机器 M4
操作系统级机器 M2
软硬件交界面
三、计算机结构与组成
*计算机结构(Architecture)：硬件的概念性结构和功能特性
( 机器语言程序员所看到的计算机属性 )
数字电路级机器
*计算机组成(Organization)：计算机结构的逻辑实现
( 计算机硬件设计人员所看到的计算机属性 )
功能部件组织、数据通路设计、控制机构、排队及缓冲技术等
器件技术、组装技术等
*计算机实现(Implementation)：计算机组成的物理实现
ISA(Instruction Set Architecture)
指令系统、数据表示、寻址方式,
存储系统，I/O系统、信息保护等
*相互关系： 硬件的功能设计→逻辑实现→物理实现
Notes: 关系举例：乘法功能的有/无、乘法器/加法+移位、器件，存储系统—容量+编址、速度保证、芯片

## Slide 25
§1.5 计算机系统的工作过程
一、计算机的工作方式
*存储程序方式：程序及数据预先存放在存储器中；
机器工作时，自动、逐条地取出并执行指令
*程序的执行顺序：常用指令地址序列表示
指令地址—编程时：指令在程序MEM中的首地址(首个单元)
执行时：指令在主存中的首地址
指令地址序列—NextPC＝(PC)＋“1” 或 NextPC＝指令计算结果
指令地址 (逻辑地址) | 指令内容 (暂用C语言描述) | 执行顺序
0 | LP: nSum+=nCnt； | ⑴ ⑷ ⑺
1 | nCnt++； | ⑵ ⑸ ⑻
2 | if (nCnt<3) goto LP； | ⑶ ⑹ ⑼
4 | COUT>>nSum； | ⑽
指令地址 (物理地址) | 下条指令地址 (执行顺序表示)
2000 | ＝(PC)＋1
2001 | ＝(PC)＋1
2002 | ＝2000 或＝(PC)＋2
2004 | ＝(PC)＋1
多个程序共享主存
程序所使用的MEM
12

## Slide 26
*程序的执行机制：循环的指令执行过程
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
(循环处理)
性能分析—顺序型指令的NextPC计算可提前(与指令内容无关)
转移型指令的NextPC计算可提前(与数据操作无关)
实现方案—指令执行过程与计算NextPC重叠
目标：
实现：
PC←计算结果
取指令
分析指令
执行指令
PC←(PC)＋“1”
指令地址寄存器PC
存储器
指令内容寄存器IR
指令
译码器
ID
＋“1”
地址计算部件
功能部件
转移时

## Slide 27
1、模型机基本结构
可以实现指令系统中所有指令的约定功能
二、程序执行过程
CPU
Addr
Data
Cmd
…
控制信号形成部件
时序部件
ID
+“1”
AC
ALU
IR
PC
…
数据通路结构(如总线)
系统总线(ABus、DBus、CBus)
外部设备
(含辅存)
I/O接口
……
存储
阵列
I/O电路
地址译码器
…
主存
说明：AC—称为累加器，既存放源操作数、又存放目的操作数的寄存器
16
17

## Slide 28
*模型机的指令系统：指令由操作码、地址码组成
2、机器语言程序的形成
y＝x＋b的机器语言程序：(了解程序的基本组成)
MEM地址 | 指令或数据 | 功能说明
0 | 001 01010 | AC←x (01010单元)
1 | 011 01011 | AC←(AC)＋b (01011单元)
2 | 010 01100 | y←(AC)
3 | 100 00000 | 停机
10 | x | 原始数据x (指令/数据共存)
11 | b | 原始数据b
12 | y | 结果数据y
指令格式
001 addr
取数LD ：AC←M[addr]
010 addr
存数ST ：M[addr]←(AC)
011 addr
加法ADD：AC←(AC)＋M[addr]
100 00000
停机HLT：
指令功能
将addr单元内容取到AC中
将AC内容存到addr单元中
将AC内容与addr单元相加
结束程序执行
指令功能说明
注意数据及功能的表示约定
Notes: MEM[MAR]表示MEM中地址为(MAR)的存储单元内容

## Slide 29
3、程序执行过程
*程序执行的准备： (即初始条件[是OS的任务，本课程不讨论])
*程序执行的操作过程：
①取指—(PC)→MEM(读)→IR，(PC)＋“1”→PC
②分析—(IR)→ID→CU
③执行—实现指令约定操作，指令转移时重写PC，转①
功能部件
PC
主存MEM
ID
＋“1”
IR
顺序型
下条指令地址
当前指令地址
当前指令内容
①程序内容—已经存放在主存中 (假设物理地址＝逻辑地址)
②程序入口地址—已经存放在PC中
地址计算部件
转移型
转移时
/转移型

## Slide 30
*机器语言程序y=x+b执行过程示例：
执行准备—程序装入主存、入口地址写入PC(假设为00000)
程序执行过程—
001 01010
011 01011
010 01100
100 00000
AC←M[10]
AC←(AC)＋M[11]
M[12]←(AC)
停机
00000
00001
00010
00011
指令地址 指令内容 指令功能
循环地执行指令，各REG值不断变化
Ad(IR)→MEM(R)→AC
PC→MEM(R)→IR
OP(IR)→ID
＋1→PC
Ad(IR)→MEM(R)→ALU(+)→AC
AC→ALU
PC→MEM(R)→IR
OP(IR)→ID
＋1→PC
Ad(IR)及(AC)→MEM(W)
PC→MEM(R)→IR
OP(IR)→ID
＋1→PC
(STOP)
PC→MEM(R)→IR
OP(IR)→ID
＋1→PC
数据通路结构(如总线)
MEM
AC
PC
IR
ID
＋“1”
ALU
28
27

## Slide 31
§1.6 计算机系统的性能指标
一、性能指标
*系统性能：指计算机硬件性能，通过计算机软件反映
1、硬件的技术指标
*机器字长：指CPU一次能处理数据的二进制位数
└←指定点整数运算
字长单位—二进制位(bit)
n位CPU—指机器字长为n位的CPU
(Intel 8086是16位CPU，Core 2 Duo是64位CPU)
特性—决定了ALU、数据REG、数据通路的位数 (P177图5.7)
27

## Slide 32
*CPU主频：指CPU内部的主时钟脉冲的频率，常记为f
└→用于原子操作的定时
频率单位—1GHz=1×103MHz=1×106KHz=1×109Hz
*存储容量：包括主存容量、辅存容量，大小均可配置
容量单位—1GB=1×210MB=1×220KB=1×230B=8×230bit
(主)时钟周期—CPU主时钟脉冲的宽度，常记为TC(TC =1/f )
主存地址空间—主存为最大容量时的地址空间
CPU可寻址空间—大小＝主存地址空间
0…00…0
0…01…1 0…10…0
1…11…1
…
配置
容量
bw-1 … b0
… …
主存地址空间
(CPU可寻址空间)
主存单元长度
主存地址位数
An-1 … A0
…
最大容量
… …
… …
19
18
术语：
地址空间、
线性地址空间
地址空间大小表示：
n位或2n个
Notes: 地址空间—是一个非负整数地址的有序集合；
线性地址空间—整数是连续的地址空间；
地址空间大小—表示最大地址所需的位数，或地址的个数。

## Slide 33
2、计算机性能指标
特点—反映了单任务计算机系统的软硬件总体性能
如算法及编译程序、指令系统、硬件组成←┘
CPU时间—TCPU＝IN ×CPI×TC＝
IN —程序执行指令数(≠程序代码行数)，
TC—CPU主时钟周期(=1/f )，
CPI(Cycles Per Instruction)—一条指令执行所需TC数(平均值)；
n —指令系统的指令类型数，CPIi —第i 种指令的CPI，
Ii —程序中第i 种指令的执行次数
*响应时间：一个任务从提交到完成的总时间
即T响应＝TCPU＋T等待，T等待指I/O操作、OS开销等时间
优化设计—T等待期间CPU执行其他程序(→多任务计算机系统)
指标的应用—常用来评价CPU性能(TCPU＝T用户CPU＋T系统CPU )
Notes: T等待包括等待I/O完成、OS调度时间

## Slide 34
例1—某机主频为2GHz，指令系统包含2类指令(Ⅰ类及ⅠⅠ类)，指令长度均为2B(Byte)，每条指令执行时间分别为5个和8个主时钟周期。程序A执行时，执行了3*105条Ⅰ类指令、7*105条Ⅱ类指令，求程序A执行的CPU时间。
解：TCPU＝(3*105×5＋7*105×8)/(2×109)＝3.55ms
例2—续例1，程序B大小为2MB，其中30%为Ⅰ类指令；程序B执行时，有10%的Ⅰ类指令和20%的ⅠⅠ类指令各执行了30次，其余指令均只执行了1次。求程序B执行所需的时钟周期数。
解：程序中指令数—Ⅰ类有0.3*220条，Ⅱ类有0.7*220条；
执行的指令数— Ⅰ类为
ⅠⅠ类为
所需时钟周期数—
0.3*220×(10%×30＋90%)＝1.17*220条，
0.7*220×(20%×30＋80%)＝4.76*220条；
(1.17*220×5＋4.76*220×8)＝43.93×220个
32

## Slide 35
例3—计算机M1主频为2GHz，计算机M2与M1具有相同的ISA (Instruction Set Architecture)，M2的主频高于M1、CPI大于M1。若程序A在M1上的运行时间为10s，程序A在M2上运行所需时钟周期数为在M1上的1.5倍，欲使程序A在M2上运行时间为6s，则M2的主频至少为多少？
解：设 程序A在M1、M2上运行所需时钟周期数各为N1、N2
则 TCPUM1＝N1×TC，N1＝TCPUM1 /TC＝10s×2GHz＝20G个
N2＝1.5×N1＝1.5×20G＝30G个
依题意 TCPUM2＝N2×TC ＝6s
则 f ＝1/TC ＝ N2 /TCPUM2＝30G/6s＝5GHz
分析—∵f /f＝5/2＝2.5，TCPUM1/TCPUM2＝10/6＝1.67
∴主频只是影响系统性能的因素之一

## Slide 36
特点—反映了多任务计算机系统的软硬件总体性能
MIPS(每秒百万次指令)：
缺点—不能反映指令功能强弱(可用相对MIPS方法)
表示—常用MIPS及MFLOPS代替 (∵工作量定义未能统一)
*吞吐率：单位时间内能处理的工作量
即TP＝n个任务的总工作量÷n个任务的总时间
MFLOPS(每秒百万次浮点运算)：
缺点—不能反映整体性能(只反映浮点操作能力)
*其他指标：RAS(可靠性/可用性/可维护)，兼容性等
通常T总 ＜ ∑T响应i
33
Notes: RAS—Reliablity, Availability, Servicebility
可用性=MTTF/(MTTF+MTTR)，MTTF为平均无故障时间，MTTR为平均修复时间
好用性~环境系统、界面，环境（命令行、GUI、服务器、浏览器）

## Slide 37
二、性能优化
1、冯·诺依曼计算机的性能瓶颈
*CPU-MEM访问瓶颈：
*指令串行执行瓶颈：
访存频率高、用逻辑地址访问，
MEM-CPU速度差大(受限于MEM需求矛盾)
下条指令地址由当前指令产生
2、现代计算机的性能优化
*性能平衡设计：减少访存延迟，提高访存效率
*CPU性能设计：提高并行性，减少串行损失
增设Cache(TCache＜T主存)，改进总线(宽度/级数)，
优化地址变换(变换/访问并行)
开发并行性(流水线、操作/指令/线程级并行)，
使用数据流(乱序执行)、前瞻执行(推测执行)技术
13

## Slide 38
3、现代计算机的结构类型
按Flynn分类法，有SISD、SIMD、MISD、MIMD四种结构
MISD结构(宏流水等)
…
DS
IS1
IS1
ISn
…
DS
ISn
MMm
…
MM1
PU1
PUn
CU1
CUn
MIMD结构(多处理机)
…
DS1
IS1
IS1
ISn
…
DSn
ISn
MMm
…
MM1
PU1
PUn
CU1
CUn
SIMD结构(并行机)
CU
…
DS1
IS
IS
PUn
DSn
PU1
MMm
…
MM1
※本课程的重点：SISD结构计算机(串行计算机)
SISD结构(串行机)
CU
MM
IS
IS
PU
DS
注： IS—指令流(Instruction Stream)
DS—数据流(Data Stream)
作业1：P19—3、4、10、16
Single Instruction Multiple Data
Notes: SIMD--single instruction multiple data